使用气相色谱仪可准确检测液化气中掺入的二甲醚含量

北京华盛谱信仪器生产的液化气中的二甲醚分析专用气相色谱仪是一种性价比较高的分析仪器，是由北京华盛谱信仪器有限责任公司生产,研制.仪器采用微机控制，键盘式操作，液晶屏幕中文菜单显示。具有电子线路集成度高，可靠性好，操作简单，记忆设定参数，无需每次重新设置，适应长时间的运行工作。

按照即将颁布执行的国家标准，我们成功研制了针对此项分析任务的液化气专业分析仪，并开发了相应的检测方法，可检测液化气组分、及液化气中掺混的二甲醚，分析时间在15分钟内，为用户提供准确、快速的检测手段，同时可为用户提供良好的培训学习机会及技术支持。

液化气中二甲醚分析仪气相色谱配置：

TCD+双填充柱+单六通阀进样+氢气发生器+仪器工作站（采集软件）。

此配置满足国家标准:

（1） GB 10410.3-89《液化石油气组分气相色谱分析法》

（2）SH/T 0230-92《液化石油气组成测定法（色谱法）》

液化气中二甲醚分析仪气相色谱技术参数

※ 温控指标 控温区域：色谱柱箱、进样器、检测器 控温范围：室温上5℃～400℃（增量1℃）控温精度：优于±0.1℃

方法原理：
    液化气分析包括液化气组分分析和液化气中二甲醚，甲醇分析，不包括炔烃，用带有热导检测器的气相色谱仪，由色谱柱将试样中各组分分离，面积归一法或校正面积归一法，外标法定量各组分百分含量。

主要性能特点：
● 微机控制、大屏幕中文液晶显示，键盘操作。
● 单气路单检测器配置，可满足常规分析（TCD为双气路）。
● 六路控温，超温自动报警及保护，五阶程序升温。
● 整机结构紧凑，造型美观，性价比高，是车间中间控制最佳机型。
● 载气掉气保护。